## Slide 1
主持单位：

## Slide 3
第三章 投影的基本知识

## Slide 4
土建工程中常用的几种图示法

## Slide 5
一、图板
1.透视图
三、土建工程中常用的几种图示法
原理：采用中心投影法
优点：富有立体感和真实感
缺点：不能准确反映物体的形状与尺寸
适用范围：建筑效果展示
3.1投影及其特性

## Slide 6
一、图板
2.轴侧图
三、土建工程中常用的几种图示法
原理：轴测投影图是运用平行投影中的斜投影的原理，将物体平行投影到一个投影面上所作出的投影图，简称轴测图。
优点：作图较透视图简便，容易看懂
缺点：立体感不如透视图，且其度量性差
适用范围：工程中常用作辅助图样。
3.1投影及其特性

## Slide 7
一、图板
3.正投影图
三、土建工程中常用的几种图示法
V
H
原理：利用平行正投影的方法，把形体投影到两个或两个以上互相垂直的投影面上，再按一定的规律将其展开在一个平面上。
优点：容易确定物体的形状和大小、作图简单、便于度量。
缺点：直观性差，缺乏立体感。
适用范围：立面图、平面图、剖面图
3.1投影及其特性

## Slide 8
一、图板
4.标高投影图示例
三、土建工程中常用的几种图示法
原理：标高投影是一种带有数字标记的单面正投影，如图所示，假定被一系列的水平平面所截截交线称为等高线
优点：容易确定物体的形状和大小、高度。
缺点：直观性差，缺乏立体感。
适用范围：常用于表达地形的起伏状况及复杂曲面
10
30
20
3.1投影及其特性

## Slide 9
谢谢观看
知识点学习