## Slide 1
主持单位：

## Slide 3
第六章 平面的投影

## Slide 4
投影面垂直面

## Slide 5
        三、投影面垂直面
投影特性：
1）在平面所垂直的投影面上的投影积聚为一条直线；它与相应投影轴的夹角反应该平面与其他两个投影面的倾角
2）另外两个投影面上的投影为空间平面的类似形，且小于实形。
        空间位置：垂直于一个投影面，倾斜于另外两个投影面
正垂面—垂直V面，倾斜H、W面的平面
铅垂面—垂直H面，倾斜V、W面的平面
侧垂面—垂直W面，倾斜V、H面的平面
6.2平面对投影面的相对位置

## Slide 6: 1.正垂面—垂直于V面,倾斜于H,W面
投影特性：1) abc 积聚为一条线。
2) abc, abc为 ABC的类似形。
3）反应平面与H、 W的倾角
V
H
W
O
X
Y
Z
b
c
a
A
B
C
a
b
c
c”
b”
a”
o
x
z
YH
YW
b
a
c
b
c
a
b
c
a
        三、投影面垂直面
6.2平面对投影面的相对位置

## Slide 7: 2.铅垂面—垂直于H面,倾斜于V,W面
投影特性：1) abc积聚为一条线。
2)a’b’c’ , a”b”c”为ABC的类似形。
3）反应平面与V、 W的倾角
V
H
W
O
X
Y
Z
A
B
C
b
c
a
o
x
z
YH
YW
b
c
a
b
c
a
b
c
a
        三、投影面垂直面
6.2平面对投影面的相对位置

## Slide 8: 3.侧垂面—垂直于W面,倾斜于H,V面
投影特性：1) a”b”c” 积聚为一条线。
2 ) abc , a’b’c’为ABC的类似形。
3）反应平面与H、 V的倾角
V
H
W
O
X
Y
Z
A
B
C
b
c
a
o
x
z
YH
YW
b
c
a
b
c
a
b
c
a
        三、投影面垂直面
6.2平面对投影面的相对位置

## Slide 9
谢谢观看
知识点学习