## Slide 1
工程造价控制
单元2
建设项目决策阶段工程造价的控制

## Slide 2: 单元2 投资决策阶段工程造价的控制
2.1 投资决策与工程造价控制
2.2 建设项目可行性研究报告
2.3 投资估算的编制与审查
2.4 建设项目的经济与财务评价

## Slide 3: 2.4 建设项目财务评价
一、财务分析概述
1.财务分析的概念
财务分析是根据国家行政财税制度和价格体系，在财务效益与费用的估算以及编制财务辅助报表的基础上，分析、计算项目直接发生的财务效益和费用，编制财务报表，计算财务分析指标，考察项目盈利能力、清偿能力以及外汇平衡等财务状况来判别财务的可行性。

## Slide 4: 2.财务评价的作用
（1）考察项目的财务盈利能力
（2）用于制定适宜的资金规划
（3）为协调企业利益与国家利益提供依据
（4）为中外合资项目提供双方合作的基础

## Slide 5: 二、融资前财务分析
融资前分析只进行盈利能力分析，并以投资现金流量分析为主要手段。

## Slide 6: 2.4 建设项目财务评价
2.4.1 财务盈利能力评价

## Slide 7: 2.4.1 财务盈利能力评价
（1）财务净现值（FNPV）。
指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个给定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（项目计算期第一年年初）的现值之和。 财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。其表达式为：
FNPV——净现值；
n——项目计算期；
ic——标准折现率。
财务净现值表示建设项目的收益水平超过基准收益的额外收益。该指标在用于投资方案的经济评价时，财务净现值大于等于零，项目可行。

## Slide 8: 2.4.1 财务盈利能力评价
（2）财务内部收益率（FIRR）
财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。

## Slide 9: 2.4.1 财务盈利能力评价
（3）投资回收期
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。

## Slide 10: 2.4.1 财务盈利能力评价
（3）投资回收期
1）静态投资回收期
静态投资回收期是指以项目每年的净收益回收项目全部投资所需要的时间，是考察项目财务上投资回收能力的重要指标。这里所说的全部投资既包括固定资产投资，又包括流动资金投资。项目每年的净收益是指税后利润加折旧。
Pt——静态投资回收期
当静态投资回收期小于等于基准投资回收期时，项目可行。

## Slide 11: 2.4.1 财务盈利能力评价
（3）投资回收期
2）动态投资回收期
动态投资回收期是指在考虑了资金时间价值的情况下，以项目每年的净收益回收项目全部投资所需要的时间。这个指标主要是为了克服静态投资回收期指标没有考虑资金时间价值的缺点而提出的。
P‘t——动态投资回收期。
动态投资回收期是在考虑了项目合理收益的基础上收回投资的时间，只要在项目寿命期结束之前能够收回投资，就表示项目已经获得了合理的收益。因此，只要动态投资回收期不大于项目寿命期，项目就可行。

## Slide 12: 2.4.1 财务盈利能力评价
（4） 投资收益率
投资收益率是指在项目达到设计能力后，其每年的净收益与项目全部投资的比率，是考察项目单位投资盈利能力的静态指标。
在采用投资收益率对项目进行经济评价时，投资收益率不小于行业平均的投资收益率（或投资者要求的最低收益率），项目即可行。投资收益率指标由于计算口径不同，又可分为投资利润率、投资利税率、资本金利润率等指标。
投资收益率=

## Slide 13
评价内容 | 基本报表 |  | 评价指标 | 
 |  |  | 静态指标 | 动态指标
盈利能力分析 | 融资前分析 | 项目投资现金流量表 | 项目投资回收期 | 项目投资财务内部收益率 项目投资财务净现值
 | 融资后分析 | 项目资本金现金流量表 |  | 项目资本金财务内部收益率
 |  | 投资各方现金流量表 |  | 投资各方财务内部收益率
 |  | 利润与利润分配表 | 总投资收益率 项目资本金 净利润率 | 
偿债能力分析 | 借款还本付息计划表 |  | 偿债备付率 利息备付率 | 
 | 资产负债表 |  | 资产负债率 流动比率 速动比率 | 
财务生存能力分析 | 财务计划现金流量表 |  | 累计盈余资金 | 
外汇平衡分析 | 财务外汇平衡表 |  |  | 
不确定性分析 | 盈亏平衡分析 |  | 盈亏平衡产量 盈亏平衡生产能力利用率 | 
 | 敏感性分析 |  | 灵敏度 不确定因素的临界值 | 
风险分析 | 概率分析 |  | FNPV≧O的累计概率 | 
 |  |  | 定性分析 |