## Slide 1: 第1章 建设项目与工程造价
建 设 项 目
1
工程造价的含义与特征
2
工程造价管理及其基本内容
3

## Slide 2: 1.1 建 设 项 目
1.1.1 建设项目
建设项目是指通过工程建设的实施、以形成固定资产为目标的特殊项目，一般是经批准包括在一个总体设计或初步设计范围内进行建设，经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式，实行统一管理的建设单位。通常以一个企业、事业行政单位或独立的工程作为一个建设项目。

## Slide 3: 建设项目组成
分部工程
单项工程
单位工程
分项工程
1
2
3
4

## Slide 4
1.单项工程
单项工程是指在一个建设工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目。单项工程是建设项目的组成部分，一个建设项目可以由一个或多个单项工程组成。
2.单位工程
单位工程是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能，但竣工后一般不能独立发挥生产能力或效益的工程。它是单项工程的组成部分。

## Slide 5
3.分部工程
分部工程是单位工程的组成部分。按照工程部位、设备种类和型号、使用材料的不同等可以将一个单位工程分解为若干个分部工程。
4.分项工程
分项工程是对分部工程的再分解，指在分部工程中能通过较简单的施工过程生产出来的、可以用适当的计量单位计算并便于测定或计算其消耗的工程基本构成要素。

## Slide 6
1.1.2 建设程序
工程建设程序，一般是指工程建设项目从规划、设想、选择、评估、决策、设计、施工到竣工投产交付使用的整个建设过程中各项工作必须遵循的先后顺序。

## Slide 7: 建设程序
投资决策阶段
建设实施阶段
交付使用阶段
编制项目建议书
进行可行性研究
进行设计
建设准备
组织施工
生产准备
竣工验收
项目后评价

## Slide 8: 1.2 工程造价的含义与特征
1.2.1 工程造价的含义
工程造价通常是指工程的建造价格，其含义有以下两种。
建设项目的全部花费：从建设单位(投资者)的角度而言，包括进行项目筹建、决策及委托工程勘察设计、购置土地、进行建筑安装工程施工、购买工程所需设备，直至竣工验收等一系列建设活动预期开支或实际开支的全部花费。
工程造价
工程发承包价格，这是从市场交易的发承包双方的角度而言，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及工程发承包市场等交易活动中所形成的工程发承包价格。

## Slide 9: 1.2.2 工程造价的计价特征
计价的单件性
计价的多次性
计价的组合性
产品的单件性决定了每项工程都必须单独计算造价。
投资决策阶段--编制投资估算 工程招投标阶段--确定合同价
初步设计阶段--编制初步设计概算 工程施工阶段--确定结算价
技术设计阶段--编制修正概算 竣工验收阶段--编制竣工决算
施工图设计阶段--编制施工图预算
建设项目的组成决定了工程造价计价是一个逐步组合的过程，
即分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价
→建设项目总造价。

## Slide 10: 1.3 工程造价管理及其基本内容
1.3.1 工程造价管理的含义
相对于工程造价的两个含义，工程造价管理的含义也包括两个方面：
建设工程投资费用管理：指为了实现投资的预期目标，在拟定的规划、设计方案的条件下，预测、计算、确定和监控工程造价及其变动的系统活动
工程造价管理
建设工程价格管理：在微观层次上，是生产企业，为实现管理目标而进行的成本控制、计价、定价和竞价的系统活动；在宏观层次上，是政府利用法律手段通过市场管理规范市场主体价格行为的系统活动。

## Slide 11: 1.3.2 全面造价管理
4
全寿命期造价管理
1
2
3
全过程造价管理
全要素造价管理
全方位造价管理

## Slide 12: 1.3.2 全面造价管理
全寿命期造价管理
1
建设工程全寿命期造价是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用成本之和，包括建设前期、建设期、使用期及拆除期各个阶段的成本

## Slide 13: 1.3.2 全面造价管理
建设工程全过程是指建设工程前期决策、设计、招投标、施工、竣工验收等各个阶段。
2
全过程造价管理

## Slide 14: 1.3.2 全面造价管理
控制建设工程造价不仅是控制建设工程本身的成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，从而实现工程造价、工期、质量、安全、环境的集成管理。
3
全要素造价管理

## Slide 15: 1.3.2 全面造价管理
建设工程造价管理不仅是业主或承包单位的任务，也应该是政府建设行政主管部门、行业协会、业主方、设计方、承包方以及有关咨询机构的共同任务。
4
全方位造价管理

## Slide 16
1.3.3 我国工程造价管理的基本内容
1．工程造价管理的目标
工程造价管理的目标是按照经济规律的要求，根据社会主义市场经济的发展形势，利用科学的管理方法和先进的管理手段，合理地确定造价和有效地控制造价，以提高投资效益和建筑安装企业经营效果。
2．工程造价管理的基本内容
工程造价管理的基本内容就是合理确定和有效控制工程造价。

## Slide 17
1.3.3 我国工程造价管理的基本内容
2．工程造价管理的基本内容
有效控制工程造价应体现以下3项原则：
（1）以设计阶段为重点的建设全过程造价控制。
（2）主动控制以取得令人满意的结果。
（3）技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。

## Slide 18: 本章小结
知道建设项目可以逐步分解为单项工程、单位工程和分部分项工程，而工程造价计价特征中的组合性计价就是以分部分项工程为造价起算点，逐步向上综合出单位工程造价、单项工程造价和建设项目总造价。
了解工程项目建设程序及每一阶段的主要工作内容，知道工程项目的建设过程实际上就是投资的过程。
在熟悉工程建设程序的基础上，正确理解工程造价的两种含义。
理解工程造价的计价特征。
对应工程造价的两种含义，了解工程造价管理的两种含义，树立全过程造价管理理念，熟悉工程造价管理的基本内容。