## Slide 1: 建筑装饰制图与识图
模块2 正投影图

## Slide 2: 学习目标
1.了解点的三面投影
2.特殊位置点的投影
3.能根据点的投影规律解决关于点的投影问题

## Slide 3
点的投影
空间点A在H面上的投影是过A点向H面引一条垂线，该垂线与H面的交点a 称为空间点再H面上的正投影。
H
A
a

## Slide 4
H
V
O
X
Y
Z
A
a
a
ax
a'
ay
az
通常我们用大写字母表示空间的点，相应的小写字母表示其水平投影，小写字母加一撇表示其正面投影，小写字母加两撇表示其侧面投影。
W
（1） 点的三面投影

## Slide 5
A
H
V
O
X
Y
Z
a
a
ax
a'
ay
az
W
a
a
a'
O
X
YH
Z
YW
点的三面投影图
ax
ay
az
ay

## Slide 6
各种位置的点
1、空间点
A
H
V
O
X
Y
a
a
ax
a'
ay
az
W
x
z
y
a
a
a'
O
X
YH
YW
ax
ay
az
ay

## Slide 7
特殊位置点的投影
O
X
b
b
c
c
H
O
X
Cc
c
a
b
Bb
Aa
a
a
投影面上的点
投影轴上的点
与原点重合的点

## Slide 8
X
YH
Z
YW
应用案例 2-1 已知四点A、B、C、D分别
位于投影面和投影轴上，求作各点三面投影.
H
V
W
A
B
C
D
a
a
a'
O
b
b
b'
O
c
c
c'
d
d
d'

## Slide 9
应用案例2-2 已知点两面投影，求其第三投影。
Z
YH
X
YW
O
b
b
b
a
a
a

## Slide 10: （2） 两点的相对位置和重影点
X
O
Z
Y
a
a
a
b
b
b
B
A
两点的相对位置是根据两点相对于投影面的距离远近（或坐标大小）来确定的。X坐标值大的点在左；Y坐标值大的点在前；Z坐标值大的点在上。
X
Z
YW
YH
O
a
a
a
b
b
b
1）两点的相对位置

## Slide 11
2）重影点
a(b)
a
b
A
B
若两点位于同一条垂直某投影面的投射线上，则这两点在该投影面上的投影重合，这两点称为该投影面的重影点。
d
c(d)
c
D
C

## Slide 12
X
YH
Z
YW
O
c(d)
b
a(b)
a
c
d
a
b
c
d
判断重影点的可见性时，需要看重影点在另一投影面上的投影，坐标值大的点投影可见，反之不可见，不可见点的投影加括号表示。

## Slide 13
应用案例2-3 已知A点在B点的右10毫米、前6毫米、上12毫米，求A点的投影。
a
a
a
X
Z
YW
YH
O
b
b
b
12
10
6

## Slide 14
作业：已知点B在点A的正左方15；点C与点A是对V面的重影点，点D在点A的正下方20，，补全各点的三面投影，并表明可见性。