## Slide 1: 胶凝材料的选择与应用 水玻璃的选用

## Slide 2
2.3 水玻璃
2.3.1 水玻璃的组成
2.3.2水玻璃硬化
2.3.3水玻璃的性质
2.3.4水玻璃在建筑上应用

## Slide 3
2.3.1 水玻璃的组成
什么是水玻璃？
碱金属硅酸盐的水溶液：
R2O· nSiO2 + H2O 其中R=Na＋、K＋
什么是水玻璃的模数？
n: 氧化硅SiO2与碱金属氧化物R2O的摩尔比
模数对水玻璃性能的影响
模数越大，粘度与粘结力越大，耐水性越好
水玻璃的制备方法：
湿法： R2O＋nSiO2 + H2O 水玻璃
干法： R2O＋nSiO2 R2O· nSiO2
R2O· nSiO2 + H2O 水玻璃

## Slide 4
水玻璃与空气中的CO2反应，生成无定型的硅酸凝胶，随着水分挥发干燥，硅酸凝胶转变成SiO2而硬化。
水玻璃的促硬剂：氟硅酸钠
其原理是氟硅酸钠加速水玻璃中硅酸凝胶的析出和SiO2的形成。
水玻璃的特性
良好的胶结能力 耐热性好、不燃烧
较好的耐酸性能 耐水性和耐碱性差
2.3.2 水玻璃硬化

## Slide 5
良好的胶结能力 耐热性好、不燃烧
较好的耐酸性能 耐水性和耐碱性差
2.3.3 水玻璃的性质

## Slide 6
  配制耐酸混凝土与砂浆
  配制耐热混凝土与砂浆
  配制快凝防水剂
  加固地基基础
  涂刷材料表面，提高材料抗风化能力
2.3.4 水玻璃在建筑上应用

## Slide 7: 检查与回顾
一、填空题
1、工程中常用的气硬性胶凝材料有_______、_______、_______。
石灰 石膏 水玻璃
2、石灰石的主要成分是__________；生石灰的主要成分是_________；熟石灰的主要成分是_______。
CaCO3 CaO Ca(OH)2
3、可以配制耐热混凝土的胶凝材料是________；凝结硬化快的胶凝材料是___________；使用前需要进行陈伏的胶凝材料是_______。
水玻璃 石膏 石灰

## Slide 8: 二、案例分析
1、某工程在配制石灰砂浆时，使用了潮湿且长期暴露于空气中的生石灰粉，施工完毕后发现建筑物的内墙所抹砂浆出现大面积脱落，请分析原因。
2、某剧场采用石膏板做内部装饰，由于冬季剧场内暖气爆裂，大量热水流过剧场，一段时间后发现石膏制品出现了局部变形，表面出现霉斑。请分析原因。