## Slide 1
签派程序与方法
通用航空学院
耿振菲

## Slide 2: 练习1
某Ｂ７３７-300型飞机上有１４４个座位，１０５名乘客，则应配备的最低数量乘务员为：
Ａ ３名 Ｂ ４名
Ｃ ５名 Ｄ ６名
A

## Slide 3: 练习2
新机长在备降场着陆的天气标准为（ ）
①该机场公布的着陆标准
② DH+30米，VIS/RVR+800米
③ DH+60米，VIS/RVR+800米
④ 云高90米，能见度1600米
答案：④

## Slide 4: 练习3
作为副驾驶应持有 （ ）
① ATPL执照
② CPL执照
③ II级健康证书
④ I级健康证书驾驶
⑤ 机型等级执照
答案:② ，④，⑤

## Slide 5: 练习4
某机长原在B727上有300小时，60个起落的副驾驶飞行经历，现在B737已上有50小时，30个起落的新机长经历，则他还需积累多少小时才能执行正常的落地标准？ （ ）
① 0小时 ② 20小时
③ 50小时 ④ 70小时
答案:③

## Slide 6: 练习5
对于正常使用机场，新机长的IFR着陆最低天气标准为？（ ）
① MDH／DH＋60米，VIS＋1200米
② MDH／DH≥90米，VIS≥1600米
③ MDH／DH＋30米，VIS＋800米
④ MDH／DH＋60米，VIS＋800米
答案： ③

## Slide 7: 练习6
下列不属于运行延误范畴的情况是
① 飞机故障 ② 流量控制
③ 旅客晚到 ④天气原因
答案: ③

## Slide 8: 练习7
从B737的机长到B757机长需完成的训练为:
① 升级训练 ② 差异训练
③ 转机型训练 ④初始训练
答案: ③

## Slide 9: 练习8
SWA某航班计划中，双拉双深双（SZ4403/4，SZ4313/4），B757，计算其值勤时间和飞行时间，应配备几名驾驶员？机型B757的座位总数190，指派一组乘务员完成当天航班任务，计算需要指派的乘务员的数量？
航站 | 起飞 | 到达 | 航站 | 起飞 | 到达 | 航站
成都 | 0650 | 0855 | 拉萨 | 0930 | 1115 | 成都
成都 | 1205 | 1355 | 深圳 | 1440 | 1650 | 成都

## Slide 10: 第六章 飞行签派员管理和训练
飞行签派员执照申请和管理
签派员执勤规定和训练
签派员分级与分工
我国航空公司签派员训练管理

## Slide 11: 第一节 飞行签派员执照申请和管理
飞行签派员职责
负责组织、安排、保障航空公司航空器的飞行与运行管理工作，我国民航法规CCAR-121部对航空运输单位设置飞行签派中心和飞行签派员提出了明确要求（要求有足够数量的飞行签派中心，每个签派中心有足够合格飞行签派员）。

## Slide 12: 第一节 飞行签派员执照申请和管理
执照管理机构和职能
(1)中国民用航空局(简称民航局)
负责对考试合格的飞行签派员执照申请人统一颁发飞行签派员执照。
(2)民航局飞行标准职能部门
负责组织、指导飞行签派员执照和飞行签派员训练机构资格的审定工作，制定飞行签派员执照考试标准，发放飞行签派员执照。

## Slide 13: 第一节 飞行签派员执照申请和管理
执照管理机构和职能
(3)民航地区管理局
负责受理本地区飞行签派员执照和飞行签派员训练机构资格的申请，审查申请材料，组织飞行签派员执照申请人考试，颁发飞行签派员临时执照，负责本地区飞行签派员执照管理，飞行签派员训练机构的合格审定，颁发飞行签派员训练机构资格证书，监督检查飞行签派员训练机构的训练课程和训练质量。

## Slide 14: 第一节 飞行签派员执照申请和管理
取得飞行签派员执照的资格要求
执照申请人应具备的基本条件
1. 年满21周岁
2. 品德良好
3. 身体健康，口齿清楚
4. 具有大专（含）以上的学历
5. 在民航总局认可的训练机构经飞行签派专业训练并考试合格

## Slide 15: 第一节 飞行签派员执照申请和管理
执照申请人经历和训练要求
飞行签派员执照申请人必须在申请执照考试前12个月内，在合格的飞行签派员监视下，在签派放行岗位上实习至少90天，同时符合：

## Slide 16: 第一节 飞行签派员执照申请和管理
执照申请人经历和训练要求
在申请日期前3年中至少总计有2年的时间在民用航空运输和军用航空运输或者在民航总局认为能使其具有相同经历的其它航空器运行中担任下列职务之一：驾驶员、航空气象分析员、飞行性能工程师、航行情报人员、ATC。
在公共航空运输和通用航空飞行运行中担任飞行签派员助理人员/运行控制人员至少1年。

## Slide 17: 第一节 飞行签派员执照申请和管理
执照申请人经历和训练要求
圆满完成按照本规则附件A《飞行签派员执照训练课程》要求设置的至少200小时的课程训练，申请时应当提供符合CCAR-65部规定的有效书面毕业证明。
另外，如果不符合以上要求，则应当按要求完成至少800小时的课程训练，CCAR-65部规定的有效书面毕业证明！

## Slide 18: 第一节 飞行签派员执照申请和管理
执照申请程序
申请
体检
资料
审核
考试（理论、实践）
颁发

## Slide 19: 第一节 飞行签派员执照申请和管理
飞行签派员执照管理
1、飞行签派员执照要求
2、受到刑事处罚后的执照处理
3、执照检查
4、执照的有效期
5、执照的换发、补办和迁转

## Slide 20: 第二节 签派员执勤规定和训练
飞行签派机构的设立

## Slide 21: 第二节 签派员执勤规定和训练
签派员的执勤时间规定
签派员值勤时间应从飞行签派员为签派飞机而了解气象情况和飞机运行情况时刻开始算起，至所签派的每架飞机已完成飞行，或已超出其管辖范围，或由另一位经审定合格的飞行签派员接替其工作时止。

## Slide 22: 第二节 签派员执勤规定和训练
签派员的执勤时间规定
（1）任何合格证持有人不得安排飞行签派员连续值勤超过10小时
（2）如果飞行签派员在连续24小时内被安排的值勤时间超过10小时，则合格证持有人应当在该飞行签派员的值勤时间超过10小时之前为他提供至少8小时的休息时间

## Slide 23: 第二节 签派员执勤规定和训练
签派员的执勤时间规定
（3）合格证持有人应当在连续7个日历日内为飞行签派员安排一个至少连续24小时的休息期，或在任一个日历月中安排相当时间的休息期
（4）合格证持有人在经局方批准后，可以安排在国外工作的飞行签派员在24小时内连续工作超过10小时，但在每个24小时内应安排该飞行签派员休息至少8小时

## Slide 24: 第二节 签派员执勤规定和训练
签派员训练分类
新雇员训练
初始训练
差异训练
转机型训练
定期复训
专项训练
运行熟悉
重新获得资格训练

## Slide 25
谢 谢 观 看！