## Slide 1: 装配化建筑施工图的识读与深化设计
高级
初级
中级
识读中间门洞内墙板详图

## Slide 2: 识读中间门洞内墙板详图
知识点：制图规则、编号规则
技能线：识读方法、图示内容---模板、钢筋
素养面：质量意识（数字.符号）、责任担当
建筑工程职业人（立体的人！祖国大厦中梁砥柱）
中级
高级
初级

## Slide 3
识读中间门洞内墙板详图
任务3.3
3.3.1 NQM2-2128-0921模板图
3.3.2 NQM2-2128-0921钢筋图

## Slide 4
3.3.1 NQM2-2128-0921模板图
3.3 识读中间门洞内墙板详图
（1）基本尺寸：
墙板宽2100mm（不含出筋），高2640mm，厚200mm。
门洞口宽900mm，高2130mm。门洞口居中布置，两侧墙板宽均为600mm。

## Slide 5
3.3.1 NQM2-2128-0921模板图
3.3 识读中间门洞内墙板详图
（2）预埋灌浆套筒：墙板底部预埋12个灌浆套筒。
（3）预埋吊件：墙板顶部有2个预埋吊件，编号MJ1。
（4）预埋螺母：墙板内侧面有4个临时支撑预埋螺母，编号MJ2。

## Slide 6
3.3.1 NQM2-2128-0921模板图
3.3 识读中间门洞内墙板详图
（5）预埋临时加固螺母：门洞两侧墙板下部有4个预埋临时加固螺母，每侧2个，对称布置，编号MJ3。
（6）预埋电气线盒：门洞两侧各有3个预埋电气线盒，共计6个。
（7）构件详图中并未设置后浇混凝土模板固定所需预埋件。
。

## Slide 7
3.3.2 NQM2-2128-0921钢筋图
3.3 识读中间门洞内墙板详图
（2）2C18连梁底部纵筋1Za。
（3）4C12连梁腰筋1Zb。
（4）9C10连梁箍筋1G。

## Slide 8
3.3.2 NQM2-2128-0921钢筋图
3.3 识读中间门洞内墙板详图
（5）12C16门洞两侧边缘构件竖向纵筋2Za。
（6）4C10墙端端部竖向构造纵筋2Zb。
（7）2C8灌浆套筒处水平分布筋2Gc。

## Slide 9
3.3.2 NQM2-2128-0921钢筋图
3.3 识读中间门洞内墙板详图
（8）20C8墙体水平分布筋2Gb。
（9）10C8套筒顶和连梁处水平加强筋2Gd。
（10）20C8门洞口边缘构件箍筋2Ga。

## Slide 10
3.3.2 NQM2-2128-0921钢筋图
3.3 识读中间门洞内墙板详图
（11）80C8门洞口边缘构件拉结筋2La 。
（12）20C6墙端端部竖向构造纵筋拉结筋2Lb 。
（13）6C8灌浆套筒处拉结筋2Lc。

## Slide 11: ·
层次 领域 |  |  |  |  |  |  | 
 | 了解 | 制图规则内容 | 运用 | 规则内容判识--画出#图 | 综合 | 制图规则，归纳出混凝土构件施工信息类别 | 
 | 模仿 | 例图识读 | 应用 | 应用##注写 | 掌握 | 交换##注写 | 
 | 激情 | 追问自己：乐于训练自己成为技术应用人才吗？ | 心境 | 随着识图图纸的增加渐入结构施工图识读佳境 | 热情 | 我志愿成为卓越工程师为此耐心细致的钻研图纸，融合所学构造知识、建筑材料知识、结构知识 | 
情感
认
知
技
能
初级
中级
高级
备注

## Slide 12
① 拿 到 探 宝 图
② 初 探 路
③ 找 到 钥 匙
④ 迈进职场大门
⑤ 拿到岗位实习证
学习目标→工作任务
应知→制图规则
应会→图示内容
读图→模板翻样
识图→构件内配筋
职 业 胜 任 模 型

## Slide 13
研读图---图##详图，标识图中应交底的
技术信息。
徒手画图--转换式训练（识图与画图）：
尝试画出构件详图
模型制作-----确认识图到位-----深化设计。。
能力拓展