## Slide 1: 装配化建筑施工图的识读与深化设计
高级
初级
中级
识读刀把内墙板详图
3.4.1 NQM3-2128-0921模板图
3.4.2 NQM3-2128-0921钢筋图

## Slide 2: 识读刀把内墙板详图
知识点：制图规则、编号规则
技能线：识读方法、图示内容---模板、钢筋
素养面：质量意识（数字.符号）、责任担当
建筑工程职业人（立体的人！祖国大厦中梁砥柱）
中级
高级
初级

## Slide 3
识读刀把内墙板详图
任务3.4
3.4.1 NQM3-2128-0921模板图
3.4.2 NQM3-2128-0921钢筋图

## Slide 4
3.4.1 NQM3-2128-0921模板图
3.4 识读刀把内墙板详图
（1）基本尺寸：
墙板宽2100mm（不含出筋），高2640mm厚200mm。
门洞口宽900mm，高2130mm。
门洞口居右布置，无门垛，左侧墙板宽1200mm。

## Slide 5
3.4.1 NQM3-2128-0921模板图
3.4 识读刀把内墙板详图
（2）预埋灌浆套筒：墙板底部预埋9个灌浆套筒。
（3）预埋吊件：墙板顶部有2个预埋吊件，编号MJ1。
（4）预埋螺母：墙板内侧面有4个临时支撑预埋螺母，编号MJ2。

## Slide 6
3.4.1 NQM3-2128-0921模板图
3.4 识读刀把内墙板详图
（5）预埋临时加固螺母：门洞左侧墙板侧边和门洞顶部各有2个预埋临时加固螺母，共计4个，编号MJ3。
（6）预埋电气线盒：门洞左侧有3个预埋电气线盒。

## Slide 7
3.4.1 NQM3-2128-0921钢筋图
3.4 识读刀把内墙板详图
（2）2C16连梁底部纵筋1Za。
（3）4C12连梁腰筋1Zb。
（4）10C10连梁箍筋1G。
（5）10C8连梁拉筋1L。

## Slide 8
3.4.1 NQM3-2128-0921钢筋图
3.4 识读刀把内墙板详图
（6）6C16门洞侧边缘构件竖向纵筋2Za。
（7）2C12墙端端部竖向构造纵筋3c。
（8）3C16连接灌浆套筒的墙体竖向分布筋3a。
（9）1C6不连接灌浆套筒的墙体竖向分布筋3b。

## Slide 9
3.4.1 NQM3-2128-0921钢筋图
3.4 识读刀把内墙板详图
（10）1C8灌浆套筒处水平分布筋3f。
（11）13C8墙体水平分布筋3d。
（12）2C8套筒顶水平加密筋3e。
（13）10C8门洞口边缘构件箍筋2Ga

## Slide 10
3.4.1 NQM3-2128-0921钢筋图
3.4 识读刀把内墙板详图
（14）40C8门洞口边缘构件拉结筋2La。
（15）13C6墙端端部竖向构造纵筋拉结筋3Lb 。
（16）2C8灌浆套筒处拉结筋2Lb。
（17）7C6墙身拉结筋3La

## Slide 11: ·
层次 领域 |  |  |  |  |  |  | 
 | 了解 | 制图规则内容 | 运用 | 规则内容判识--画出#图 | 综合 | 制图规则，归纳出混凝土构件施工信息类别 | 
 | 模仿 | 例图识读 | 应用 | 应用##注写 | 掌握 | 交换##注写 | 
 | 激情 | 追问自己：乐于训练自己成为技术应用人才吗？ | 心境 | 随着识图图纸的增加渐入结构施工图识读佳境 | 热情 | 我志愿成为卓越工程师为此耐心细致的钻研图纸，融合所学构造知识、建筑材料知识、结构知识 | 
情感
认
知
技
能
初级
中级
高级
备注

## Slide 12
① 拿 到 探 宝 图
② 初 探 路
③ 找 到 钥 匙
④ 迈进职场大门
⑤ 拿到岗位实习证
学习目标→工作任务
应知→制图规则
应会→图示内容
读图→模板翻样
识图→构件内配筋
职 业 胜 任 模 型

## Slide 13
研读图---图##详图，标识图中应交底的
技术信息。
徒手画图--转换式训练（识图与画图）：
尝试画出构件详图
模型制作-----确认识图到位-----深化设计。。
能力拓展