## Slide 1
延迟符
炉外精炼操作与控制
Notes: 1

## Slide 2: 冶金工艺流程

## Slide 3
炉外精炼，炉外精炼起初仅限于生产特殊钢和优质钢，后来扩大到普通钢的生产上，现在已基本上成为炼钢工艺中必不可少的环节，它是连接冶炼与连铸的桥梁，用以协调炼钢和连铸的正常生产。
未来的钢铁生产将向着近终型连铸(如薄板坯)和后步工序高度一体化的方向发展，这就要求浇铸出的铸坯无缺陷，并且能在操作上实现高度连续化作业。因此，要求钢液具有更高的质量特性，那就必须进一步发展炉外精炼技术，使冶炼、浇铸和轧制等工序能实现最佳衔接，进而达到提高生产率、降低生产成本、提高产品质量的目的。
炉外精炼概述

## Slide 4
炉外精炼，将在常规炼钢炉中完成的精炼任务，如去除杂质(包括不需要的元素、气体和夹杂)、调整和均匀成分和温度的任务，部分或全部地移到钢包或其他容器中进行，变一步炼钢法为二步炼钢，即把传统的炼钢过程分为初炼和精炼两步进行。
炉外精炼的定义

## Slide 5: 炉外精炼的任务
在现代化钢铁生产流程中，炉外精炼的任务主要是：
1. 降低钢中氧、硫、氢、氮和非金属夹杂物含量，改变夹杂物形态，以提高钢的纯净度，改善钢的性能。
2. 深脱碳，满足低碳或超低碳钢的要求。
3. 微调合金成分，使其分布均匀，降低合金的消耗，以提高合金收得率。
4. 调整钢水温度到浇注所要求的范围内，减小包内钢水的温度梯度。
5. 作为炼钢和连铸车间的缓冲，提高炼钢车间整体效率。

## Slide 6
6
谢谢
延迟符
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛：www.1ppt.cn
Notes: 6