## Slide 1
延迟符
炉外精炼操作与控制
Notes: 1

## Slide 2: 炉外精炼技术的特点
1. 二次精炼。将整个炼钢过程分步进行，保留常规炼钢设备的某些优势。如超高功率电弧炉熔化废钢的优势，氧气转炉脱碳和脱磷的优势，电弧炉脱硫的优势等。在不同程度上完成脱碳、脱氧、脱硫，去除气体，去除夹杂，调整温度和成分等项冶金任务。
2. 创造良好的冶金反应的动力学条件。如真空、吹氩、脱气、喷粉，增大界面积，应用各种搅拌增大传质系数，扩大反应界面。
3. 二次精炼容器具有浇注功能。为了防止精炼后的钢液再次氧化和吸气，绝大多数精炼容器除可以盛放和传送钢液外，还具有浇注功能，精炼后钢液不再倒出，直接浇注，避免精炼好的钢液再污染。

## Slide 3: 炉外精炼方法的分类
精炼设备通常分为两类：一是基本精炼设备，在常压下进行冶金反应，如LF、AOD、CAS-OB等，可适用于绝大多数钢种；另一类是特种精炼设备，在真空下完成冶金反应，如RH、VD、VOD等，只适用于某些特殊要求的钢种。
目前广泛使用并得到公认的炉外精炼方法是LF法和RH法。一般可以将LF和RH双联使用，可以加热、真空处理、适用于生产纯净钢与超纯净钢，也适于与连铸机配套。

## Slide 4
4
谢谢
延迟符
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛：www.1ppt.cn
Notes: 4