## Slide 1
延迟符
炉外精炼操作与控制
Notes: 1

## Slide 2: 氩气搅拌钢包内钢液的运动
根据肖泽强等人提出的全浮力模型，将钢包内分成三个区域：
1. 位于喷嘴上方的气液两相流区，是气泡推动钢液循环的启动区。此区内气泡、钢液，若喷粉时还有粉料，相互之间进行着充分的混合和复杂的冶金反应。
由于钢包喷粉或吹气搅拌的供气强度较小，因此，在喷口处气体的原始动量可忽略不计。

## Slide 3
在喷口附近形成的气泡很快变成大小不等的蘑菇状气泡以一定的速度上浮，同时带动了该区钢液的向上流动。该区的气相分率是不大的，尺寸不同的气泡大致按直线方向上浮。大气泡产生的紊流将小气泡推向一侧，且上浮过程中气泡体积不断增大。这样，流股尺寸不断加大，气泡的作用向外缘扩大，所以该区呈上大下小的喇叭形。每一个气泡依浮力的大小有个力作用与钢液上，使得该区的钢液随气泡而向上流动，从而推动了整个钢包内钢液的运动。

## Slide 4
2. 顶部水平流区
气液流股上升至顶面以后，气体溢出，被驱动而涌向液面的钢水则由于惯性力的作用，在液面形成一个有一定直径的圆凸区，不断上涌的钢水和圆凸区高度造成的势压头，迫使钢水流向四周，在钢包顶面形成一层水平流。成放射形流散向四周的钢液与钢包中顶面的浮渣形成互不相溶的两相液层，渣层与钢液层之间以一定的相对速度滑动。由于渣钢界面的不断更新，使所有渣钢间的冶金反应得到加速。该区流散向四周的钢液，在钢包高度方向的速度是不同的。与渣相接触的表面层钢液速度最大，向下径向速度逐渐减小，直到径向速度为零。

## Slide 5
3. 钢包侧壁和下部的金属液流向气液区的回流区
水平径向流动的钢液在钢包壁附近，转向下方流动。由于钢液是向四周散开，且在向下流动过程中又不断受到轴向气液两相流区的力的作用，所以该区的厚度与钢包半径相比是相当小的。在包壁不远处，向下流速达到最大值后，随r的减小而急剧较小。沿钢包壁返回到钢包下部的钢液，以及钢包中下部在气液两相区附近的钢液，在气液两相区抽引力的作用下，由四周向中心运动，并再次进入气液两相流区，从而完成钢液流的循环。

## Slide 6
6
谢谢
延迟符
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛：www.1ppt.cn
Notes: 6