## Slide 1
延迟符
炉外精炼操作与控制
Notes: 1

## Slide 2: 合成渣脱氧
由于熔渣中的ω(FeO) 远低于钢液中的ω[O]平衡的数值， ω [O] ＞αFeOLO，因而钢液中的[O]经过钢-渣界面向熔渣滴内扩散，而不断降低，直到ω [O] =αFeOLO的平衡状态。
当还原性的合成渣与未脱氧的钢液接触时，钢中溶解的氧能通过扩散进入渣中，从而使钢液脱氧。当渣洗时，合成渣在钢液中乳化，使钢渣界面成千倍地增大，同时强烈地搅拌，都使扩散过程显著地加速。
降低熔渣中的αFeO及增大渣量，可提高合成渣的脱氧速率。

## Slide 3: 夹杂物的去除
渣洗过程中夹杂物的去除靠两方面的作用。一方面钢中原有的夹杂物与乳化渣滴碰撞，被渣滴吸附、同化而随渣滴上浮排除。渣洗时，乳化了的渣滴与钢液强烈地搅拌，这样渣滴与钢中原有的夹杂，特别是大颗粒夹杂接触的机会就急剧增加。由于渣和夹杂间的界面张力远小于钢液与夹杂间的界面张力，所以钢中夹杂很容易被与它碰撞的渣滴所吸附。
渣洗工艺所用的熔渣均是氧化物熔体，而夹杂大都也是氧化物，所以被渣吸附的夹杂比较容易溶解于渣滴中，这种溶解过程称为同化。夹杂被渣滴同化而使渣滴长大，加速了渣滴的上浮过程。渣洗精炼时，乳化

## Slide 4
的渣滴对钢中夹杂物的吸收溶解作用，由于渣滴分布在整个钢液内部而大大加速。
另一方面促进了二次脱氧反应产物的排出，从而使钢中的夹杂数量减少。在出钢渣洗过程中，乳化渣滴表面可作为脱氧反应新相形成的晶核，形成新相所需要的自由能增加不多，所以，可以在不太大的过饱和度下脱氧反应就能进行。此时的脱氧产物比较容易被渣滴同化并随渣滴一起上浮，使残留在钢中的脱氧产物的数量明显地减少。这就是渣洗钢液比较纯净的原因。

## Slide 5
5
谢谢
延迟符
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛：www.1ppt.cn
Notes: 5