## Slide 1
延迟符
炉外精炼操作与控制
Notes: 1

## Slide 2: 电弧加热
电弧加热：电弧加热的精炼方法，如LF、VAD、ASEA-SKF等，加热时间应尽量缩短，以减少钢液二次吸气的时间。应该在耐火材料允许的情况下，使精炼具有最大的升温速度。
精炼炉冶炼过程温度控制的原则是：
1）初期：以造渣为主，宜采用低级电压，中档电流加热至电弧稳定。
2）升温：采用较高电压，较大电流。
3）保温：采用低级电压，中小电流。
4）降温：停电，吹氩。

## Slide 3
利用钢包加热站可获得许多效益，如钢水可以在较低的温度下出钢，从而节省炉子的耐火材料和钢水在炉内的加热时间，并且可以更精确地控制钢水温度、化学成分和脱氧操作；由于使用流态化合成渣和延长钢水与炉渣的混合时间，可额外从钢水中多脱硫。
此外，可把钢包加热站作为一个在炼钢炉操作和连铸机运转之间的缓冲器来加以使用。由于钢水的精炼是在钢包内进行而不是在炼钢炉内进行的，可以提高生产效率。

## Slide 4
4
谢谢
延迟符
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛：www.1ppt.cn
Notes: 4