## Slide 1: 高炉炼铁

## Slide 2
1
我国高炉炼铁的简史
2
高炉本体及主要构成
3
高炉的基本操作制度
4
高炉冶炼过程及特点
目录
CONTENTS
Notes: 模板来自于 http://meihua.docer.com/

## Slide 3: 高炉炼铁
概述及原理
  高炉炼铁是钢铁生产中的重要环节。这种方法是由古代竖炉炼铁发展改进而成的。尽管世界各国研究发展了很多新的炼铁法，但由于高炉炼铁技术经济指标良好，工艺简单，生产量大，劳动生产率高，能耗低，这种方法生产的铁仍占世界铁总产量的95%以上。
  高炉炼铁：在高炉中采用还原剂将铁矿石经济而高效的还原得到温度和成分符合要求的液态生铁的过程。
  反应的化学方程式：
  Fe2O3+3CO=2Fe+3CO2 Fe3O4+4CO=3Fe+4CO2 （反应条件——高温）等

## Slide 4: 1.我国高炉炼铁的简史
>
>
>
>
春秋时代
块炼铁
西汉时期
坩埚炼铁法
汉代
灌钢方法
明代
焦炭冶炼生铁
2017
高炉炼铁

## Slide 6: 2.高炉本体及主要构成
密闭的高炉本体是冶炼生铁的主体设备。它是由耐火材料砌筑成竖式圆筒形，外有钢板炉壳加固密封，内嵌冷却设备保护。
高炉内部工作空间的形状称为高炉内型从自上而下分为炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸五个部分。该容积总和为它的有效容积，反应高炉多具备的生产能力。

## Slide 7: 2.高炉本体及主要构成
高炉内型
高炉有效容积：
超大型高炉 ：Vu＞3000m3
大型高炉：Vu＞1500~2500m3
中型高炉 ：Vu＞600~1000m3
小型高炉：Vu＞ 300m3以下
我国第一座超大型高炉是1985年9月15日建成投产的宝钢1号高炉4063m3。到目前为止，我国已经建成投产3200~4350m3超大型高炉近20座，5000m3级超大型高炉有河北曹妃甸首钢京唐钢铁公司的2座5500m3高炉、沙钢5860m3。一座4000m3级高炉日产生铁量达到10000 以上。

## Slide 8: 3.高炉的基本操作制度
装料制度：指炉料的装入方法，包括装入顺序，批重大小装入方法，料线高低等内容。
送风制度：通过选用合适的风口面积、风量、风温、喷吹量、富氧率等参数达到适宜的风速和鼓风动能及理论燃烧强度，使初始煤气气流分布合理，炉缸工作均匀活跃热量充沛稳定。
造渣制度：按照原燃料和冶炼生铁成分的的要求，选择合适的炉渣成分和碱度范围。
热制度：根据冶炼条件和所炼生铁品种的需要，在争取最低焦比的前提下，选择并控制均匀而热量充沛的炉温（通常包括生铁含硅量和渣铁温度两方面含义）。
高炉基本操作制度：装料制度、送风制度、造渣制度、热制度和冷却制度。

## Slide 9: 3.高炉的基本操作制度
冷却制度：冷却器结构一般是将钢管铸入生铁铸体中，或直接用铜或生铁铸成腔室型的构件，冷却器内的钢管或腔室通过冷却介质水时，将与其接触的炉衬砌体内的热量带出，达到冷却降温的作用。冷却器固定在炉壳内，直接冷却炉衬的外表，使炉衬内表面温度降低，并形成渣皮，用于保护炉衬或代替炉衬工作，使高炉长寿。

## Slide 11: 4.高炉冶炼过程及特点
工艺过程
  高炉冶炼是一个连续的生产过程，全过程在炉料自上而下，煤气自下而上的相互接触过程中完成。炉料按一定批料从炉顶装入炉内，从风口鼓入由热风炉加热到1000－1300°C热风，炉料中焦炭在风口前燃烧，产生高温和还原性气体，在炉内上升过程中加热缓慢下降的炉料，并还原铁矿石中的氧化物为金属铁。矿石升至一定温度后软化，熔融滴落，矿山中未被还原的物质形成熔渣，实现渣铁分离。渣铁聚集于炉缸内，发生诸多反应，最后调整成分和温度达到终点，定期从炉内排放炉渣和铁水。上升的煤气流将能量传给炉料而使温度降低，最终形成高炉煤气从炉顶导出管排出，进入除尘系统。

## Slide 13
宝钢4号高炉
4号高炉炉容4350 m3在4号高炉的设计过程中，采用了41项新技术。主要有：紧凑的总图布局、旋转布料器加固定料罐的串罐中心卸料式无料钟、炉缸高挂渣性能的热压小炭砖耐材、冷却壁与冷却壁板结合的全炉身冷却型式、国内集成的喷煤技术、新英巴法转鼓水渣处理工艺、环缝洗涤煤气统、平坦化出铁场等新型实用技术。

## Slide 14: 结束语
高炉炼铁的未来
大型化是高炉发展的一个主要方向。目前，大型高炉基本分布在欧亚地区，其中日本最多，北美地区相对较少。全球2000立方米以上的中大型高炉共有107座。与小高炉相比，大型高炉的劳动生产率成倍的增长。据统计，我国炼铁高炉总数已达3228座，其中容积小于100立方米的高炉占总数的93%，劳动生产率低，污染环境严重。随着我国加入WTO，市场竞争更趋激烈，高炉大型化大概也是必然的趋势。

## Slide 15: 构建高效率、低消耗、低成本、低排放生产体系
低碳冶炼
LOREM IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR
清洁环保
安全长寿
LOREM IPSUM DOLOR
节能减排
高效低耗
循环经济