## Slide 1: 第三节 约束与约束力

## Slide 2: 一、约束与约束力的概念
1．自由体
在空间能向一切方向自由运动的物体，称为自由体。当物体受到其他物体的限制，因而不能沿某些方向运动时，这种物体就成为非自由体。
2．约束
限制非自由体运动的物体便是该非自由体的约束，如图1-12。
3．约束力
约束施加于被约束物体上的力称为约束力，如图1-12b。

## Slide 3: 二、工程中常见的约束及约束力
1．柔体约束（柔索）
工程上常用的绳索（包括钢丝绳）、胶带和链条等所形成的约束，称为柔体约束
2．光滑面约束
当两物体接触面上的摩擦力很小时，可以认为接触面是“光滑”的。光滑面的约束力通过接触处，方向沿接触面的公法线并指向被约束的物体（即只能是压力），如图1-13所示。这种约束力也称为法向约束力。

## Slide 4
3．光滑铰链约束
（1）固定铰链支座
（2）活动铰链支座
4．固定端约束
如房屋的雨篷（图1-24a）牢固地嵌入墙内的一端等，其约束便是固定端约束。

## Slide 5: 第四节 物体的受力分析
从周围物体的约束中分离出来的研究对象，称为分离体或自由体；同时把画有分离体及其所受外力（包括主动力和约束力）的图称为受力图（或分离体图、自由体图）

## Slide 6
一、单个物体的受力分析
单个物体受力分析较简单，只将单个物体作为研究对象进行受力分析即可。
架的受力图如图1-26b所示。

## Slide 7
二、物体系统的受力分析
物体系统的受力分析较单个物体受力分析复杂，一般是先将系统中各个部分作为研究对象，分别进行单个物体受力分析，最后再将整个系统作为研究对象进行受力分析。

## Slide 8: 小 结
1．静力学是研究物体在力系作用下平衡规律的科学，它主要是解决力系的简化（或力系的合成）问题和力系平衡的问题。
2．力是物体之间的相互作用，力对物体作用的效应，决定于力的大小、方向（包括方位和指向）和作用点这三要素。
3．直接主动作用于物体上的外力称为荷载，建筑物中支承荷载、传递荷载而起骨架作用的部分称为结构。结构中的每一个基本部分称为构件。
4．静力学四公理：作用力与反作用力公理、二力平衡公理、平衡力系公理、力的平行四边形法则。
5．在空间能向一切方向自由运动的物体，称为自由体。当物体受到其他物体的限制，因而不能沿某些方向运动时，这种物体就成为非自由体。限制非自由体运动的物体便是该非自由体的约束。约束施加于被约束物体上的力称为约束力。
6．工程中常见的约束及约束力：柔体约束（柔索）、光滑面约束、光滑铰链约束、固定端约束四种。
7．物体的受力分析：单个物体的受力分析、物体系统的受力分析。

## Slide 9
The End