## Slide 1: 第四章 材料力学基础

## Slide 2: 学习目标：
1.了解变形固体及其基本假定。
2.初步了解杆件的基本变形形式。
3.了解内力的含义。
4.了解截面法的基本步骤。
5.理解杆件、横截面、轴线定义。
6.理解应力的定义，领会任意应力分解为正应力与剪应力。

## Slide 3: 第一节 变形固体的性质及其基本假设
一、 变形固体的概念
材料力学所研究的构件，其材料的物质结构和性质虽然千差万别，但却具有一个共同的特性，即它们都由固体材料制成，如钢、木材、混凝土等，而且在荷载作用下会产生变形。因此，这些物体统称为变形固体。

## Slide 4
变形固体的变形
（按变形性质分类）
弹性变形
塑性变形

## Slide 5
理想弹性体的概念
去掉外力后能完全恢复原状的物体称为理想弹性体。
实际上，并不存在理想弹性体！
但常用的工程材料如金属、木材等当外力不超过某一限度时（称弹性阶段），很接近于理想弹性体，这时可将它们视为理想弹性体。

## Slide 6
小变形
工程中大多数构件在荷载作用下，其几何尺寸的改变量与构件本身的尺寸相比，常是很微小的，我们称这类变形为“小变形”。
在后面的章节中，将研究构件在弹性范围内的小变形。

## Slide 7: 二、 变形固体的基本假设
材料力学研究构件的强度、刚度、稳定性时，常根据与问题有关的一些主要因素，省略一些关系不大的次要因素，对变形固体作了如下假设：
1．连续性假设
2．均匀性假设
3．各向同性假设

## Slide 8
1．连续性假设
连续是指材料内部没有空隙。认为组成固体的物质毫无间隙地充满了固体的几何空间。
实际的固体物质，就其结构来说，组成固体的粒子并不连续。但它们之间所存在的空隙与构件的尺寸相比，极其微小，可以忽略不计。

## Slide 9
2．均匀性假设
均匀是指材料的性质各处都一样。认为在固体的体积内，各处的力学性质完全相同。
就金属材料来说，其各个晶粒的力学性质，并不完全相同，但因在构件或构件的某一部分中，包含的晶粒为数极多，而且是无规则地排列的，其力学性质是所有晶粒的性质的统计平均值，所以可以认为构件内各部分的性质是均匀的。

## Slide 10
3．各向同性假设
认为固体在各个方向上具有相同的力学性质。具备这种属性的材料称为各向同性材料。
金属、玻璃、塑胶等，都是各向同性材料。
如果材料沿不同方向具有不同的力学性质，则称为各向异性材料，如木材、竹材、纤维品和经过冷拉的钢丝等。
我们所研究的，主要限于各向同性材料。

## Slide 11
The End