## Slide 1: 建筑工程计量与计价

## Slide 2
拓 展
知 识
1.4
1.4.3 管道沟槽土方

## Slide 3
1.4.3 管道沟槽土方
某小区铺设混凝土排水管道2000ｍ，管道直径800ｍｍ，土质为坚土，用挖掘机挖沟槽深度1.5ｍ，自卸汽车运土，土方全部运至1.8kｍ处，管道铺设后全部用石屑回填。
【问题分析】
结合山东省建筑工程消耗量定额（2016版）和山东省建筑工程价目表（2017版），计算土方开挖及回填土工程量，确定定额项目，并列表计算省价分部分项工程费。
1
案例背景

## Slide 4
2
案例分析
计算土方工程量所需要的知识点：
1.开挖方式：人工挖沟槽土方
2.土壤类型：坚土
3.工作面：0mm
4.开挖深度：1.95m
5.放坡：K=0.3
挖沟槽土方计算规则：
按设计图示沟槽长度乘以沟槽断面面积,以体积计算。
（1）条形基础的沟槽长度,设计无规定时,按下列规定计算:
①外墙条形基础沟槽,按外墙中心线长度计算。
②内墙条形基础沟槽,按内墙条形基础的垫层(基础底坪)净长度计算。

## Slide 5
3
案例应用
（1）土质为坚土，开挖深度为1.5ｍ小于1.7ｍ，不用放坡；管道外径960mm≤1000mm，查表确定管道施工单面工作面宽度为500mm，因此土方开挖宽度=0.96+2×0.5=1.96m。
土方开挖工程量V挖＝1.96×1.5×2000＝5880ｍ3
（2）挖掘机挖装槽坑土方工程量=5880×0.9=5292ｍ3
套用定额1-2-46
单价（含税）=67.56元/10m3

## Slide 6
3
案例应用
(3)自卸汽车运土方工程量=5292ｍ3
套用定额1-2-58（运距≤1km）
单价（含税）=62.78元/10m3
套用定额1-2-59（每增运1km）
单价（含税）=13.65元/10m3
(4)人工清理修整工程量=5880×0.125=735m3
套用定额1-2-8
单价（含税）=672.60元/10m3

## Slide 7
3
案例应用
(5)人工装车工程量=735m3
套用定额1-2-25，人工装车
单价（含税）=135.85元/10m3
(6)自卸汽车运土方工程量=735m3
套用定额1-2-58（运距≤1km）
单价（含税）=62.78元/10m3
套用定额1-2-59（每增运1km）
单价（含税）=13.65元/10m3

## Slide 8
3
案例应用
(7)石屑回填工程量 =V挖- V管道折合=5880-0.92×2000=4040ｍ3
套用定额2-1-36
单价（含税）=1107.01元/10m3
单价（含税，换算）=397.10×0.9+704.76+5.15×0.9=1066.79ｍ3
基础（地下室）周边回填材料时，按建筑工程消耗量定额“第二章 地基处理与边坡支护工程”相应子目，人工、机械乘以系数0.90。

## Slide 9
3
案例应用
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 增值税（简易计税）（元） | 
 |  |  |  |  | 单价（含税） | 合价
1 | 1-2-46 | 挖掘机挖装槽坑土方，坚土 | 10m3 | 529.2 | 67.56 | 35752.75
2 | 1-2-58 | 自卸汽车运土方,运距≤1km | 10m3 | 529.2 | 62.78 | 33223.18
3 | 1-2-59 | 自卸汽车运土方每增运1km | 10m3 | 529.2 | 13.65 | 7223.58
4 | 1-2-8 | 人工挖沟槽土方（槽深≤2m）坚土（人工清理修整） | 10m3 | 73.5 | 672.60 | 49436.10
5 | 1-2-25 | 人工装车 | 10m3 | 73.5 | 135.85 | 9984.98
6 | 1-2-58 | 自卸汽车运土方,运距≤1km | 10m3 | 73.5 | 62.78 | 4614.33
7 | 1-2-59 | 自卸汽车运土方每增运1km | 10m3 | 73.5 | 13.65 | 1003.28
8 | 2-1-36 | 石屑回填 | 10m3 | 404 | 1066.79 | 430983.16
 |  | 省价分部分项工程费合计 | 元 |  |  | 572221.35
计算分部分项工程费：

## Slide 10
4
特别提示
 根据《建筑给水排水制图标准》（GBT50106-2010）规定，钢筋混凝土（或混凝土）管道直径宜以内径表示，壁厚约为内径的1/10，因此管道直径800mm的管外径约为800+2×80=960mm。
 公称直径，又称平均外径，是指标准化以后的标准直径，为内径和外径之间的中点，以DN表示，本案例管道内径800mm，外径约960mm，公称直径约880mm。

## Slide 11: 参考资料
完成本案例所需要的参考资料：
1.山东省建筑工程消耗量定额；
第一章：土石方工程
2.山东省建筑工程价目表；
第一章：土石方工程
3.山东省建设工程费用项目组成及计算规则；

## Slide 12
本节知识点讲解完毕