## Slide 2
拓 展
知 识
1.4
1.4.4 平整场地

## Slide 3
1.4 平整场地
某建筑物平面图、1-1剖面图如图1.4-1所示，墙厚为240mm。
【问题分析】
结合山东省建筑工程消耗量定额（2016版）和山东省建筑工程价目表（2017版），计算场地平整工程量，确定定额项目，并列表计算省价分部分项工程费。
1
案例背景

## Slide 4
图1.4-1（a ）平面图 图1.4-1（b）1-1剖面图

## Slide 5
2
案例分析
平整场地：
按设计图示尺寸,以建筑物首层建筑面积(或构筑物首层结构外围内包面积)计算。建筑物(构筑物)地下室结构外边线突出首层结构外边线时,其突出部分的建筑面积(结构外围内包面积)合并计算。

## Slide 6
3
案例应用
建筑物底层建筑面积S底=（3.3×3＋0.24）×(5.4＋0.24)－3.3×0.6=55.21㎡
套用定额1-4-1，人工平整场地
单价（含税）=39.90元/10㎡
省价分部分项工程费=55.21/10×39.90=220.29元

## Slide 7
3
案例应用
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 增值税（简易计税）（元） | 
 |  |  |  |  | 单价（含税） | 合价
1 | 1-4-1 | 平整场地 人工 | 10m3 | 5.521 | 39.90 | 220.29
 |  | 省价分部分项工程费合计 | 元 |  |  | 220.29
计算分部分项工程费：

## Slide 8: 参考资料
完成本案例所需要的参考资料：
1.山东省建筑工程消耗量定额；
第一章：土石方工程
2.山东省建筑工程价目表；
第一章：土石方工程
3.山东省建设工程费用项目组成及计算规则；

## Slide 9
本节知识点讲解完毕

## Slide 10
拓 展
知 识
1.4
1.4.4 单独土石方

## Slide 11
1.4 知识拓展
某建筑物平面图、1-1剖面图如图1.4-1所示，墙厚为240mm。
【问题分析】
结合山东省建筑工程消耗量定额（2016版）和山东省建筑工程价目表（2017版），计算竣工清理工程量，确定定额项目，并列表计算省价分部分项工程费。
1.4.4 案例分析8
1
案例背景

## Slide 12
图1.4-1（a ）平面图 图1.4-1（b）1-1剖面图

## Slide 13
2
案例分析
竣工清理：
系指建筑物(构筑物)内、外围四周2m范围内建筑垃圾的清理、场内运输和场内指定地点的集中堆放,建筑物(构筑物)竣工验收前的清理、清洁等工作内容。

## Slide 14
3
案例应用
竣工清理工程量 = S底×2.9=55.21×2.9=160.11m3
套用定额1-4-3
单价（含税）=20.90元/10 m3
定额直接工程费=160.11/10×20.9=334.63元

## Slide 15
3
案例应用
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 增值税（简易计税）（元） | 
 |  |  |  |  | 单价（含税） | 合价
1 | 1-4-3 | 竣工清理 | 10m3 | 16.011 | 20.90 | 334.63
 |  | 省价分部分项工程费合计 | 元 |  |  | 334.63
计算分部分项工程费：

## Slide 16: 参考资料
完成本案例所需要的参考资料：
1.山东省建筑工程消耗量定额；
第一章：土石方工程
2.山东省建筑工程价目表；
第一章：土石方工程
3.山东省建设工程费用项目组成及计算规则；

## Slide 17
本节知识点讲解完毕