## Slide 1: 5.5质量标准与验收方法
1 一般规定
（1）本节适用于暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶等分项工程的质量验收。
（2）吊顶工程验收时应检查下列文件和记录：
吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件；材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；隐蔽工程验收记录；施工记录。
（3）吊顶工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。
（4）吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：
吊顶内管道、设备的安装及水管试压；木龙骨防火、防腐处理；预埋件或拉结筋；吊杆安装；龙骨安装；填充材料的设置
（5）各分项工程的检验批应按下列规定划分：
同一品种的吊顶工程每50间（大面积房间和走廊按吊顶面积30m2 为一间）应划分为一个检验批，不足50间也划分为一个检验批。

## Slide 2: 5.5质量标准与验收方法 1 一般规定
（6）检查数量应符合下列规定：每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。
（7）安装龙骨前，应按设计要求对房间、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。
（8）吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理，并应符合有关设计防火规范的规定。
（9）吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。
（10）安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。
（11）吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。
（12）重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上

## Slide 3: 5.5质量标准与验收方法 2.暗龙骨吊顶工程
本节用于以UT型轻钢龙骨、铝合金龙骨等骨架，以石膏板、金属板、矿棉板、木板、塑料板或格栅等为饰面材料的暗龙骨吊顶工程的质量验收。
（1）主控项目
1） 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。
检验方法：观察；尺量检查。
2）饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。
检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
3） 暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。
检验方法：观察、手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
4） 吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理；木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。
检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。
5） 石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝错开，并不得在同一根龙骨上接缝。

## Slide 4: 5.5质量标准与验收方法 2.暗龙骨吊顶工程
（2）一般项目
1）饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。
检验方法：观察、；尺量检查。
2） 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻
合、严密。
检验方法：观察。
3）金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨
应顺直，无劈裂、变形。
检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
4）吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。
检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
5）暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表5.3规定。

## Slide 5: 表5.3 暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法
项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法
 |  | 纸 面 石膏板 | 金属板 | 矿棉板 | 木板、塑料板、格栅 | 
1 | 表面平整度 | 3 | 2 | 2 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查
2 | 接缝直线度 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 接5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查
3 | 接缝高低差 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查