《机床电气控制》

单元教学设计

（2016～2017学年第Ⅱ学期）

第五单元

《继电器》

课程名称：     机床电气控制

所属专业（教研室）：电气自动化

制定人：           白雪玲

制定时间：        2018年9月

## 1、教案

| 项目一 常用低压电器 单元5继电器 |
| --- |
| 课次 |  | 学时 | 上课地点 |  |  |
| 课业内容 | 一电磁式继电器(电流继电器，电压继电器)，二 时间继电器， 三 热继电器，四 速度继电器 | 课 型 |
|  |  | 理实课 |
| 教学目标 | 知识： 1 熟悉电压继电器、电流继电器、中间继电器、时间继电器、热继电器、速度继电器的结构特点和作用 2 会分析各继电器的动作原理和动作值的整定方法， 3 熟悉各继电器的符号意义及使用方法， | 技能： 1 会对电磁式继电器的动作值进行整定。 2 合理选用各继电器， | 态度： 具有分工合作、严谨求实的学习态度。 |
| 教学重点 | 各继电器的结构特点，作用，动作原理，符号意义，使用方法 | 教学难点 | 分析各继电器的动作原理 |
| 教学资源与工具 | 电压继电器，电流继电器，中间继电器，时间继电器，热继电器，速度继电器， |
| 教学步骤 | 教 学 设 计 （含教学内容梗概、方法、手段、活动、任务、资料、教具、评价等） | 时间分配 （分钟） |
| 引言及告知 | 继电器是根据输入信号变化来换接执行机构的电器，实现自动控制和保护电路， 学习内容：1电磁式继电器的结构特点，作用，动作原理，符号及使用方法， 2时间继电器的结构特点，作用，动作原理，符号及使用方法 3热继电器及速度继电器的结构特点，作用，动作原理，符号及使用方法 | 2 |
| 任务布置 | 每学习小组桌前摆放各继电器，对照实物，通过阅读完成下列任务， 1电磁式继电器的结构特点，作用，动作原理，使用方法(第一学习小组) 2时间继电器的结构特点，作用，动作原理，符号及使用方法(第二学习小组) 3热继电器的结构特点，作用，动作原理，符号及使用方法(第三学习小组) 4速度继电器的结构特点，作用，动作原理，符号及使用方法(弟四学习小组) | 5 |
| 教学步骤 | 教 学 设 计 | 时间分配 （分钟） |
| 引导学生活动 | 1 学生分组阅读布置任务， 2 分组讨论， 3 各组写出学习内容， 4 教师检查后，给各组进行坪价， | 23 |
| 各学习小组代表讲述各任务内容，教师归纳 | 一 归纳第一学习小组学习内容(板书如下) 1 电压继电器：1>结构特点 线圈匝数多，导线截面积小，阻抗大， 2>作用 对控制电路的过电压或欠电压保护。 3>动作原理：过电压继电器，当电路电压U达到整定值，衔铁吸合，触点断开，切断电路，欠电压继电器，当电路电压U为(0.4-0.7)UN，衔铁释放，触点断开，切断电路， 4>使用方泫：与破控制电咯并联， 2 电流继电器：1>结构特点 线圈的匝数少，寻成截面积大，阻抗小， 2>作用 过电流或欠电流保护， 3>动作原理 当I为(1.1-1.4)IN时，衔铁吸合触点K断开，当I为(0.14-0.2)IN时，衔铁释放，触点K断开。 4>使用方法，与被控制电路串联。 3 中问继电器：结杓与使用与电压继电器基本相同，不同处，触点对数乡，容量较犬，在电路中赶中间放大与转换作用 4 符号意义，(略) 5 动作值的整定方法，1) 圾会动作值整定，2) 释放值整定，(瑞禾)见教材P14 二 归纳第二、三、四学习小组学习内容 1 时间继电器：1) 类型 通电延时器，断电延时器(演示电磁机构翻180庚) 2) 结构 由电磁系统、触点系统、延时机构组成， 3) 符号意义 (略) 4) 功作原理 见P19 2 热继电器： 1) 结构特点，见P22，(演示讲解) 2) 作用，过载保护，断相保护， 3) 符号意义，(略) 4) 动作原理，见P23 4 速度继电器：1) 结杓 转子、定子、触点三部分， 2) 作用 对笏型异步电动机反接制动， 3) 符号 (略) 4) 原理 见P24 | 30 |

| 教学步骤 | 教 学 设 计 | 时间分配 （分钟） |
| --- | --- | --- |
| 知识应用 (难点) | 例1 如何从结构上区别是电压继电器还是电流继电器？能否将电流继电器并联在电路中？为什么？ 1各学习小组讨论后回答 2 教师对各小组绘予评价表彰， 3 归纳讲解 答案：因为电压继电器线圈匝数多，导线截面积小，阻抗犬，而电流继电器相反，可以用万用表测其电阻来判别。 不能将电流继电器并联在电路中，会引起短铭，损坏电流继电器。 例2 过电压继电器和久电压继电器，它们吸合值与释放值和电路的额定值有什么关系？如何调整它们的圾合值与释放值？ 例3 简述电磁式时间继电器获得延时的工作原理？如何调整其延时时间？ | 15 |
| 随堂练习 | 1中问继电器与电压继电器在结构上有哪些异同点？在电路中各起什么作用？ 2 叙述热继电器有唧些部分组成？各部分有什么作用？ | 10 |
| 课堂评价与小结 | 1 评价各学习小组的学习情况，给予怆当的表彰和建议，考核记分。 2 所学内容进行口述总结， | 5 |
| 作业 | P46 1-14 1-16 |  |
| 课后小结与体会 | 教学直观，通过阅读、讨论、学生讲述，发挥了学生的主观能动性，达到了教学目标。 |  |

## 2、单元教学进度

| 步骤 | 教学内容及能力/知识目标 | 教师活动 | 学生活动 | 时间（分钟） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、用多媒体展示本单元学习任务 | 知道本单元学习任务，了解重点、难点内容 | 教师分发任务书和引导文 | 学生根据任务书明确任务 | 5 |
| 任务提出 | 学生分组阅读布置任务， 2 分组讨论， 3 各组写出学习内容， 4 教师检查后，给各组进行坪价，流接触器 | 准备仪器 | 观察试验台 | 10 |
| 3、讲解并分组讨论 |  |  | 总结避免犯同样错误的办法 | 40 |
| 4、设置情景： | 根据试验台对本单元学生学习情况进行考核 | 引导学生分析问题；查找原因 |  | 20 |
| 5、对各组进行考核 | 再次明确本课程学习任 | 完成附件一、三打分 | 上交的结果 讲述低压电器的结构及工作过程 | 10 |
| 6、小结 | 复习本单元所涉及的知识点 | 1、教师以提问方式小结 2、布置课后学习任务 | 1、回答问题方式进行总结 2、接受任务 | 5 |
| 作业 |  |
| 课后 体会 |  |

# 《机床电气控制》任务单

班级：                      日期：        星期_______第_______节

组别：       组长：         组员：

| 任务名称：继电器——接触器控制系统 之 机床控制电路的基本环节 之 保护与电液控制 |
| --- |
| 问题设定 | 电动机控制的保护环节有哪些，分别如何实现？ 液压控制系统元件的常用符号有哪些？ 半自动车床刀架的电液控制过程分析——准备提问 |
| 讨论过程 |  |
| 总结答疑 |  |
| 备注 |  |

4-2

组内自评打分表

| 成员 | 自评分数 | 备注 |
| --- | --- | --- |

组间互评打分表

| 组别 | 成员 | 互评分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

附件一    职业素养考核表

| 考核项目 | 纪律 | 小组成员间的合作 | 专业知识掌握程度 | 实际应用能力 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 25 | 15 | 15 | 15 |  |
| 考核内容及要求 | 安静工整完成任务，互相协商扣1一3分/项 | 1.不合作计0分，合作度不高得1分，积极合作得3-5分 2．成员各抒己见不接受他人意见扣5分，小组成员注重沟通，能取长补短得5-8分 | 知识点掌握不扎实扣1分/ 项 | 不联系实际，扣1分/项 |  |
| 小 组 成 员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 。 |  |  |
| 信息反馈 |  |

班级：            组别：

附件二    学习过程考核表

| 考核项目 | 工艺方案 | 解决问题 | 实际应用 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 25 | 25 | 50 |  |
| 考核内容及要求 | 如果不动手计0分，不积极参与扣1-3分，不能按时提交方案8-10分 | 不解决问题计0 分，不能针对任务出现的难点积极思考扣1-3分，解决问题但方案欠完善，扣1-3分 | 不联系实际扣1-3分 |  |
| 小 组 成 员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 。 |  |
| 信 息 反 馈 |  |

班级：             组别：

附件三    操作考核表

| 考核项目 | 操作规范 | 流程正确 | 产品质量 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 30 | 40 |  |
| 考核内容及要求 | 操作不合理、不完整、不正确、不清楚每个错误扣5分 | 流程不完整、不合理、不正确每出一处扣13分 | 外观、尺寸、内部质量不合格，每出现一项扣3分 |  |
| 小 组 成 员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 。 |  |  |
| 信息反馈 |  |

班级：             组别：