7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 施工组织准备工作 |
| --- | --- |
| 课 型 | 新授课 | 学时 | 4 |
| 授课时间 |  | 第几次课 | 第 次课 | 上课地点 |  |
| 类别 | 理论课□ 实验课□ 习题课□ 实践课□ 其 它□ |
| 教学目标 | 一、知识目标 |
|  | 了解施工准备工作的分类 掌握施工准备工作的内容 掌握临时设施修建的原则与方法 |
|  | 二、能力目标 |
|  | 能够根据实际工程情况灵活制定施工准备工作方案 |
|  | 三、素质目标 |
|  | 培养与施工组织设计相关工作的知识素养 |
| 学生基本情况分析 | 2018级道桥1、2班学生由两种生源构成，一班为普高，二班为单招生源，大多参加顶岗实习，目前在校学习的人数不多，学生学习自觉性一般；课堂需要设置多种灵活的教学环节抓住学生的注意力 |
| 教学重点与难点 | 重点： 施工准备工作的内容 临时工程的修建原则 |
| 教学方法与手段 | 理论讲授为主，配合展示工程图片、工程案例 多媒体结合板书教学 |
|  | 一、路桥施工组织所需基础资料及来源 一部分由设计单位、建设单位提供，更多要通过现场实地考察、市场调查、社会调查和企业内部经营能力调查来取得。 基础资料 1. 收集建设地区自然条件的资料：地形地貌资料、工程地质资料、水文地质资料、气象资料（降雨、气温、风力及风向）、其他自然条件（如地震、滑坡、泥石流等）； 2. 收集建设地区技术经济条件资料：能源及生活物资供应资料、交通运输条件资料、建筑材料及地方资源资料、社会劳动力及生活设施资料、建筑基地情况资料、设计、招标及合同文件资料 二、路桥施工准备工作计划内容 1. 劳动组织准备 （1）建立施工组织机构 （2）设置施工班组（或专业工作队） （3）人员进场与培训 （4）向施工班组和操作工人进行开工前的技术交底 （5）建立健全各项管理制度 技术交底的内容：施工工艺、质量标准、安全技术措施、降低成本措施和施工验收规范的要求，新技术、新结构、新材料和新工艺的施工实施方案和保证措施。 2. 技术准备 （1）熟悉设计文件、研究核对设计图纸 （2）进一步调查、核实、分析原始基础资料 （3）施工前的设计和技术交底 （4）确定施工方案、进行临时性结构的施工设计 （5）编制实施性施工组织设计和施工预算 临时性结构包括： 基础的围堰，沉井或钢围堰的制造场地及下水、浮运、就位、下沉等设施，钻孔桩水上工作平台，梁顶推施工的台座和浇筑场地，悬浇施工的挂篮，装配式桥梁的预制台座，安装导梁或架桥机，模板、支架和脚手架，自制起重吊装设备，施工便桥、便道及装卸码头等。 3. 物资准备 （1）建筑材料的准备 （2）构配件、制品的加工准备 （3）施工机械及机具设备的准备 4. 施工现场准备 （1）做好施工测量控制网的复测和加密工作 （2）施工现场的补充钻探 （3）清除各种障碍物及做好“三通一平” （4）搭建各种临时设施 (P108-P115) （5）安装调试施工机具 （6）原材料的试验和储存堆放 （7）做好冬季、雨季的施工安排 （8）落实消防、环保、安全保卫措施 知识链接： 临时设施： （1）临时房屋：生产用房、生活房屋 （2）临时道路 （3）临时用水：工程用水、施工机械用水、施工现场生活用水、生活区生活用水、消防用水 注意：由于生活用水是经常性的，施工用水是间断性的，而消防用水又是偶然性的，因此，工地总用水量Q并不是全部计算结果的总和 （4）临时用电 （5）临时通信 |  |
| 布置作业 |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |
| 学生学习情况 |  | 学生出勤情况 |
|  |  | 班级 | 应到 | 请假 | 迟到 | 旷课 |