| 监视和测量设备控制程序 (第1版) | 文件编号 | 011 |
| --- | --- | --- |
|  | 实施日期 |  |

- 目的

对用于确保产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保测量和监视结果的有效性。

- 适用范围

适用于对产品和过程进行测量和监视用的设备、软件等。

- 职责

3.1 使用部门负责提出配置检测设备的申请，并负责检测设备的正确使用和保养。

3.2 供销科负责检测设备的采购以及进行定期的检修和保养。

- 控制程序

4.1 检测设备控制流程：

4.2 检测设备的配置申请

4.2.1 检测设备的配置，由使用部门负责提出申请，填写“采购申请单”，供销科负责审核，厂长负责批准。

4.3 检测设备的采购

4.3.1 供销科接到“工作联系单”后，按《供应商评定和采购控制程序》对检测设备实施采购。

4.4  检测设备的验收

4.4.1 供销科组织设备管理员和技术人员一起对采购的检测设备开箱检查。检查零、部件和合格证以及随机的技术资料是否配齐。

4.4.2 检验员对检测设备按技术说明资料进行操作调试，以验证其是否符合检测要求。验收合格后，由供销科填写“设备验收单”。

4.4.3 检测设备采购进厂验收不合格，应由原负责采购人员采取退货或更换等方法处理。

4.5 入库

4.5.1 所有检测设备凭“设备验收单”办理入库手续。

4.5.2 供销科指定专人负责建立“计量器具管理台帐”。

4.6测量和监视设备的初次校准

a)经验收合格的监视和测量设备，由供销科负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；供销科负责对该设备编号，建立并填写“计量器具管理台帐”；

b)对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据；

c)供销科负责测量、监视设备的发放、校准、检定。

4.7 检测设备的领用

4.7.1 设备使用部门和人员领用检测设备时，须向供销科办理领用手续。

4.7.2 供销科发放检测设备时，在“计量器具管理台帐”上做好分发记录。

4.8测量、监视设备的周期校准

4.8.1每年十二月供销科编制下年度“计量校准计划”，根据计划执行周期校准。

a)对需外校的设备，由供销科负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告；

4.8.2校准合格的设备，由校准人员贴合格标签，并标明有效期；部分功能和量程校准合格的，贴限用标签，表明限用的范围；校准不合格的，贴不合格标签，修理后重新校准；对不便贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。

4.9测量、监视设备的使用、搬运、维护和贮存控制

4.9.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监视能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。

4.9.2在使用测量、监视设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。

4.9.3使用者在测量、监视设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏和失效。

4.9.4测量、监视设备的校准、修理、报废等应在“计量器具管理台帐” 记录。

4.10 检测设备失准后的控制

4.10.1检测设备操作人员在操作或其他途径发现检测设备失准时，应立即中止产品检测，并对当天所检测的产品进行评定，并在检验记录上注明，并逐级上推，查明影响范围。对检测设备不得自行调整，应及时通知设备管理员。

4.10.2设备管理员负责对检测设备进行评定，确认失准时，应对检测设备进行维修。设备管理员无能力维修的，应送专门维修机构维修。维修后，对检测设备重新进行检定、校准。

4.11 检测设备故障的排除。

4.11.1 操作人员在使用检测设备时，一旦发现故障，应立即通知设备管理员。

4.11.2 设备管理员负责检测设备故障的排除，做好“设备检修保养记录表”。

4.12 检测设备的封存和报废

经供销科批准后，在“计量器具管理台帐”上作记录，并在检测设备上粘贴“封存/停用”标志。设备管理员做好防锈保养工作。

1) 封存——根据生产需要，而暂时不用的检测设备

2) 停用——使用后由于不合格而停用的检测设备；

4.12.2 设备管理员在对检测设备进行检修时，对下列情况的检测设备提出报废意见。

1) 使用年限长，经维修后，仍达不到使用要求的；

2）国家规定已作出淘汰的；

3）严重损坏，已无修理价值的；

4.12.3 供销科填写“设备报废报批单”，报厂长批准后，在“计量器具管理台帐”上注销。

4.12.4 “设备报废申请单”一式三份，一份交财务、一份交厂长、一份留底备查。

4.14对检测人员要求

4.14.1供销科对测量、监视设备的使用人员进行相应的培训，已在岗人员能力须经确认。

4.15对于自制的具有检测作用的器具，须经供销科负责建立总台帐，编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检查。

4.16 合同规定，如顾客需要查询有关检测设备资料时，依据《记录控制程序》中的规定执行。

4.17 检测设备资料的管理

4.17.1 供销科负责检测设备的操作指南、使用说明书等技术资料的存档、保管。

4.17.2 供销科负责设备“采购验收记录表”、“计量器具管理台帐”等记录的保管保存。

- 相关文件

5.1  《供应商评定和采购控制程序》

5.2  《记录控制程序》

6    记录

6.1   生产设备维护保养记录

6.2   计量器具管理台帐

# Text boxes

检 定

供销科

购  置

置之不理

总经理批准

供销科

审 核

使用部门申 请

降级报废

周 检

领 用

用用

入 库

验收合格

退 货

验收不合格