## Slide 1: 5.2 物料需求计划MRP

## Slide 2: 5.2.1 MRP的基础信息
一、MRP的主要输入信息
1.主生产计划(Master Production Scheduling, MPS)

## Slide 3
2.独立需求(Independent Demand)
3.材料主文件(Item Master，IM)

## Slide 4: 3.材料主文件(Item Master，IM)
(1) 件号(Item Number)
(2) 批量法则(Lot Sizing Rule, LSR)
(3) 批量大小(Lot Size, LS)
(4) 前置时间或提前期(Lead Time, LT)
(5) 安全库存(Safety Stock, SS)
(6) 良品率(Yield)
你还能列举当代良品率的例子吗？
纳米级芯片的良品率。

## Slide 5: 4.材料表(Bill of Material, BOM)
材料表BOM也称物料清单或产品结构。

## Slide 6: 4.材料表(Bill of Material, BOM)
(1) 单位用量(Quantity-Per, QP)
(2) 损耗率(Scrap Rate)
？
请问你能区分出何时使用良品率与何时使用损耗率吗？

## Slide 7: 5.库存状态(Inventory Status)
(1) 在库量(On-Hand Inventory, OH)
(2) 在途量(Scheduled Receipts, SR)
请问下图中哪个属性对应“在途量”？
计划收货量

## Slide 8: 5.库存状态(Inventory Status)
(3) 保留量(Allocated Inventory, AL)
请问下图哪个属性对应“保留量”？
备料量

## Slide 9: 6.工厂日历(Shop Calendar)
(1) 工厂日历
(2) 时段(Time Bucket)
(3) 计划期间(Planning Horizon)

## Slide 10: 二、MRP处理逻辑的7个关键变量
1.毛需求/总需求(Gross Requirement, GR)
2.在途量SR (即图中“计划收货量”)
3.预计在库量(Projected On-Hand，POH)
POH只是决定某期是否有净需求的中间变量
4.净需求(Net Requirement, NR)
5.计划定单收料(Planned Order Receipts, PORC)
6.预计可用量(Projected Available Balance, PAB)
PAB才是某物料某期预计的真正期末库存
7.计划定单发出(Planned Order Releases, POR)

## Slide 11
请问下图中这七个关键变量或其值找到了吗？

## Slide 12
父件生产计划下达之时就是子件需准备好时刻；父件POR(t)通过BOM展开为其子件的毛需求GR(t)。
注意父件POR和子件GR中期别t的对应

## Slide 13: 三、逾期量(Past Due)
MRP定期被执行时上期未被冲销的数量会被滚入逾期时段里，称为逾期量。
有三个关键变量GR、SR和POR涉及逾期量

## Slide 14
1.毛需求GR的逾期量(有两种来源)
（1）若来源于独立需求，属直接输入的反馈信息。
（2）若来源于相关需求，属MRP逻辑运算第一步。
由某父件POR(逾期)通过第一步逻辑运算得出子件落入逾期的GR(逾期)。
2.在途量SR的逾期量(属于输入信息)
3.计划定单发出POR的逾期量(属于逻辑运算)

## Slide 15: 四、最低阶码(Low-Level Code, LLC)
A
B
F
C
D
E
D
H
E
(n=0)
E
(n=1)
(n=2)
(n=2)
(n=2)
(n=3)
(n=2)
(n=1)
(n=1)
(n=2)
A
B
C
D
K
E
C
D
F
E
(n=1)
(n=2)
（n=0）
（n=0）
（n=1）
图 单一产品LLC案例
图 多个产品LLC案例

## Slide 16: 5.2.2 MRP逻辑

## Slide 17
MRP基本工作逻辑流程图
一、MRP工作逻辑

## Slide 18
开始，置n=min(LLCi)，
i代表运用MRP进行需求计划的所有物料
将(n-1)阶各物料i各时段（即t从逾期0至计划期间T）的计划
定单发出PORi(t)经单阶BOM展开(即乘以相应单位用量QPij)，
得出所有n阶各物料j各时段的毛需求GRj(t)。
注意：此时可考虑各物料j各期的独立需求In.dmdj(t)和
相应BOM中的损耗率（Scraprateij）。

## Slide 19
将(n-1)阶各物料i各时段（即t从逾期0至计划期间T）的计划定单发出PORi(t)经单阶BOM展开(即乘以相应单位用量QPij)，得出所有n阶各物料j各时段的毛需求GRj(t)。注意：此时可考虑各物料j各期的独立需求In.dmdj(t)和相应BOM中的损耗率(Scraprateij)。
置j=1
取第j个物料
置t=1

## Slide 20
置t=1
计算n阶某物料j在t时段的预计在库量POHj(t)
计算该物料j在t时段的净需求量NRj(t)，此时
可以考虑材料主文件IM中j的良品率（Yieldj）
将NRj(t)依据批量法则进行调整，
得出物料j在t时段的计划订单收料PORCj(t)
计算该物料j在t时段的预计可用量PAB j(t)
所有时段算完吗？即t=T吗？
否
t=t+1
根据物料j所有时段的PORCj(t)及其LT值，计算其所有时段（含逾期）的POR j(t)
是

## Slide 21
置t=1
计算n阶某物料j在t时段的预计在库量POHj(t)
计算该物料j在t时段的净需求量NRj(t)，可考虑IM中j的良品率(Yieldj)
将NRj(t)依批量法则调整得出物料j在t时段的计划订单收料PORCj(t)
计算该物料j在t时段的预计可用量PAB j(t)
所有时段算完吗？即t=T吗？
否
t=t+1
根据物料j所有时段的PORCj(t)及其LT值计算其所有时段(含逾期)POR j(t)
是
该阶所有物料算完？
否
j=j+1
取第j个物料

## Slide 22
是
所有产品结构分解完？
是
结束
否
n=n+1
将(n-1)阶各物料i各时段PORi(t)经BOM展开得出所有n阶各物料j各时段毛需求GRj(t).
置j=1

## Slide 23: 二、MRP基本运算逻辑
请回想一下在上节MRP基本工作逻辑流程图中，有几个涉及MRP处理逻辑关键变量的主要步骤呢？
涉及MRP处理逻辑关键变量的主要有六个步骤。
在MRP基本工作逻辑流程图中，每个主要步骤中的计算公式相应组成MRP基本运算逻辑。

## Slide 25: 1、毛需求GR的运算逻辑
GRj(t)=
t=0
t=1
2≤t≤T

## Slide 26: 2、SR（无公式）
3、POH的运算逻辑
POHj(t)=
t=1
2≤t≤T
1≤t≤T
4、NR的运算逻辑

## Slide 27
5、PORC的运算逻辑
1≤t≤T
(1)对最小订购量法(最小订购量LS) ：
(2)对定量批量法(基准量LS整数倍) ：
1≤t≤T
1≤t≤T

## Slide 28: 7、POR的运算逻辑
6、PAB的运算逻辑
PORj(t)=
0
t=逾期/past/0
1≤t≤T
1≤t≤T - LTj
T - LTj < t≤T

## Slide 29
请问下图中七个MRP关键变量或其数值你找到几个呢？
GR
SR
POH(11.10)
PAB(11.10)
PORC (11.10)
POR(11.7)
该查询结果中未直接看到净需求NR数据；共找到6个变量或值

## Slide 30
表 主生产计划MPS物料X和Y的POR数据（节选自MPS报表）
表 MRP物料自有的独立需求（含逾期）
5.2.3 MRP基本逻辑模型的EXCEL仿真
1. 假设条件
2. 已知条件

## Slide 31
表 材料主文件中各MRP物料的基本属性

## Slide 32
表 材料表BOM中的基本属性

## Slide 33
表 在途量SR信息（含逾期） 表 在库量OH和保留量AL信息

## Slide 34: 3. 计算
(1) LLC的计算
(2) 案例MRP基本工作逻辑流程图的解析
LLCA=LLCB=1；LLCC=LLCD=2；LLCE=3

## Slide 36
①计算第1阶MRP物料A和B全部期别毛需求（括号内计算顺序）；
 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  | J | K
10 | A(LT=2) | OH= | 300 | AL= | 200 | SS= | 10 | Yield= | 100% |  | LS= | 500
11 | Periods | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
12 | In.Dmd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | GR | 0 (1) | 627.2 (2) | 315.8 (3) | 313.6 (4) | 210.5 (5) | 416.7 (6) | 210.5 (7) | 313.6 (8) |  | 210.5 (9) | 416.7 (10)
14 | SR | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | POH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | PAB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 | NR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18 | PORC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19 | POR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
21 | B(LT=1) | OH= | 250 | AL= | 200 | SS= | 10 | Yield= | 95% | LS= |  | 300
22 | Periods | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
23 | In.Dmd. | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 10
24 | GR | 20 (11) | 461.1 (12) | 0 (13) | 220.5 (14) | 10 (15) | 421.1 (16) | 10 (17) | 220.5 (18) | 0 (19) |  | 431.1 (20)

## Slide 37: ②选A按{POH(t)→NR(t)→PORC(t)→PAB(t)}顺序计算各期数据；
 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
10 | A(LT=2) | OH= | 300 | AL= | 200 | SS= | 10 | Yield= | 100% | LS= | 500
11 | Periods | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
12 | In.Dmd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | GR | 0 | 627.2 | 315.8 | 313.6 | 210.5 | 416.7 | 210.5 | 313.6 | 210.5 | 416.7
14 | SR | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | POH |  | -27.2 (21) | 157 (25) | -157 (29) | 132.8 (33) | -284 (37) | 5.589 (41) | 192 (45) | -18.6 (49) | 64.73 (53)
16 | PAB |  | 472.8 (24) | 157 (28) | 343.4 (32) | 132.8 (36) | 216 (40) | 505.6 (44) | 192 (48) | 481.4 (52) | 64.73 (56)
17 | NR |  | 37.2 (22) | 0 (26) | 166.6 (30) | 0 (34) | 294 (38) | 4.411 (42) | 0 (46) | 28.56 (50) | 0 (54)
18 | PORC |  | 500 (23) | 0 (27) | 500 (31) | 0 (35) | 500 (39) | 500 (43) | 0 (47) | 500 (51) | 0 (55)
19 | POR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 38: ③一次性计算A所有期别的POR数据，至此A计算完毕；
 | A | B | C | D | E | F |  | G | H | I | J | K
10 | A(LT=2) | OH= | 300 | AL= | 200 | SS= |  | 10 | Yield= | 100% | LS= | 500
11 | Periods | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
12 | In.Dmd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | GR | 0 | 627.2 | 315.8 | 313.6 | 210.5 |  | 416.7 | 210.5 | 313.6 | 210.5 | 416.7
14 | SR | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | POH |  | -27.2 | 157 | -157 | 132.8 | -284 |  | 5.589 | 192 | -18.6 | 64.73
16 | PAB |  | 472.8 | 157 | 343.4 | 132.8 | 216 |  | 505.6 | 192 | 481.4 | 64.73
17 | NR |  | 37.2 | 0 | 166.6 | 0 | 294 |  | 4.411 | 0 | 28.56 | 0
18 | PORC |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |  | 500 | 0 | 500 | 0
19 | POR | 500 (57) | 500 (58) | 0 (59) | 500 (60) | 500 (61) | 0 (62) |  | 500 (63) | 0 (64) | 0 (65) | 0 (66)

## Slide 39
④选B同样按{POH(t)→NR(t)→PORC(t)→PAB(t)}顺序依次计算第1至第9期所有数据 ；
⑤一次性计算B所有期别的POR数据；
至此第一阶MRP物料的计算全部结束；
⑥开始下阶（此时第2阶）MRP物料的MRP计算；
⑦......依此类推直至所有MRP物料计算完毕。