## Slide 1
钢铁生产的核心要求催生的文化
02

## Slide 2
01
安全双确认制度—给高危操作上“双保险”
中国宝武推行“操作人自主确认+监护人二次核验”机制，杜绝单人作业风险。 例：转炉炼钢中氧气阀门开启前需对照手册逐项检查压力表、应急装置状态，签字确认。安全监护人携带检测仪复核管道泄漏、人员滞留等隐患，双签生效方可启动。
一、安全文化：生命线上的双重防线

## Slide 3
02
事故案例警示文化—让安全意识入脑入心
1、唐山德龙钢铁设立“事故案例展厅”，通过3D模拟、实物残骸、视频回放还原典型事故。案例涵盖天车吊钩断裂致设备损毁、钢渣灼伤眼睛等真实事件，附原因分析与整改方案。 2、推行“每日学案例”制度，早班前10分钟学习一则简短事故，聚焦高温防护、巡检规范等场景。案例内容贴近一线工作，如夏季浇铸岗位未换隔热服导致烫伤，增强代入感。 强调“小错不改，大祸将至”，培养员工“防微杜渐”的安全习惯。 通过视觉冲击与情感共鸣，使安全条文转化为可感知的行为准则。
一、安全文化：生命线上的双重防线

## Slide 4
03
文化成效：构筑“硬件+软件”双重防线
“安全双确认”形成精准防控的“硬件防线”，减少人为失误。
“案例警示”筑牢全员参与的“软件防线”，提升整体安全素养。
两者结合打造钢铁行业独有的“零容忍”安全文化，为其他高危行业提供范本。
一、安全文化：生命线上的双重防线

## Slide 5
01
02
03
04
炼铁→炼钢→轧钢构成完整链条，任一环节延迟或偏差均引发连锁反应。
长流程生产的本质要求
协同机制：从“流程配合”到“文化共识”
建立跨部门联席会议制度，设立“协同之星”评选机制，表彰高效协作团队，激励集体荣誉感。
文化内涵：超越个体，成就整体
协作不仅是任务分配，更是责任共担、信息共享的价值认同。
实践价值：支撑企业生存与发展
协同文化显著提升一次拉成率、降低废品率、缩短生产周期，成为企业高质量发展的核心软实力。
二、协作文化：全流程协同的“精密齿轮”

## Slide 6
1、“千锤百炼的精准”——以极致细节把控，诠释“精益求精”
三、工匠精神：听声辨机与看火知温的“钢铁基因”
老轧钢工能在85分贝噪音中分辨轴承磨损0.15mm的“滋滋声”与氧化铁皮摩擦的“闷响”。 “听声辨机”基于十年积累，记录每种故障对应的声音频率、持续时长、伴随现象。笔记本中详细标注“R2机架工作辊轴承磨损0.2mm时，杂音出现于钢坯进入后25秒”，体现细节拆解能力。

## Slide 7
2、“十年如一日的专注”——以长期坚守沉淀，践行“专注坚守”
三、工匠精神：听声辨机与看火知温的“钢铁基因”
练习“听声”时戴降噪耳机，只留一侧耳听设备声，反复模拟故障场景。练习“看火”时在加热炉旁站4-5小时，对比火花颜色、长度、分叉数量。
将日常重复转化为“有目的的积累”，如同酿酒，时间越久经验越浓。

## Slide 8
3、“风险前置的担当”——以责任预判隐患，扛起“质量守护”使命
三、工匠精神：听声辨机与看火知温的“钢铁基因”
听到“高频滋滋声”立即急停，避免20万元钢卷报废、4小时停产。
不盲信红外测温仪，因粉尘影响精度，坚持“以火花为准”调整炉温。将“产品质量守出来”而非“检测出来”，体现对结果的高度负责。

## Slide 9
4、“师徒相授的传承”——以经验延续价值，推动“技艺薪火”延续
三、工匠精神：听声辨机与看火知温的“钢铁基因”
老工人编写《经验手册》，画声音频率对比图、写异常处理口诀。
手册含“滋滋声查轴承、哒哒顿看辊道”等实战口诀，便于徒弟掌握。
现场带教中“你听，这个声音是不是更尖？”“你看，余烬比昨天长”，实现知识具象化传递。

## Slide 10
案例1：看火识钢的炼钢匠人——吕涛
1996年入行，两年内掌握摇炉、合金、吹氧、炉长四大工种，打下坚实基础。 持续观察火焰颜色、大小、形态变化，反复比对电脑数据，练就“火眼金睛”。 2008年全国技能大赛中，目测结果与电脑数据完全一致，夺得状元。
吕涛引入“看火”技艺后，一次性拉成率从95%提升至98%以上，年节约成本超1000万元。吕涛以日复一日的坚守创造巨大价值，诠释“对职业敬畏、对技艺执着、对责任担当”的工匠本质。
成果转化：从个人技艺到企业效益
案例深度解析：工匠精神的现实力量

## Slide 11
案例2：听声辨障的技改先锋——杨洪
1999年凌晨，凭耳朵贴听杆判断CSP生产线F3轧机轴承内套裂纹（仅0.3mm）。
避免重大设备损坏，挽回巨额经济损失，成为行业传奇人物。
2001年以来发现16起重大隐患，累计为企业避免损失2520万元。
杨洪的经验被纳入设备维护标准流程，形成可复制的“听声诊断模板”。个人绝活转化为组织能力，体现工匠精神的“放大效应”。
成果转化：从个人技艺到企业效益
案例深度解析：工匠精神的现实力量